## Slide 1: 软件工程实践与前沿
课程实践策划与要求

## Slide 2: 软件工程实践与前沿（课程实践）
课程实践策划与要求
目的：将学生在课堂上学到的理论知识与实际软件开发工作相结合，通过实践来加深对软件工程基本概念、原理和开发方法的理解。
策划：本课程实践给出三个软件开发项目，分别面向航空电子系统、飞行控制系统和机电管理系统，学生分为三组，按软件工程要求，从项目策划、需求分析、软件设计、软件编程（开发）、软件测试、项目总结等，完成软件开发全过程的实践。

## Slide 3
1
2
目录
3
项目1：航空电子系统相关项目
项目2：飞行控制系统相关项目
项目3：机电管理系统相关项目

## Slide 4: 项目1：航空电子系统相关项目
  通用处理模块支持软件
通用处理模块支持软件按功能划分为以下三个部分：
引导部件（GPP_BOOT）
  实现通用处理模块的CPU初始化、参数配置功能、程序固化功能和通用处理模块支持软件的启动功能，并为维护人员提供维护菜单，支持以上功能的可操作性。
模块支持部件(GPP_MSL)
  提供最小系统启动必须的板级驱动（BSP）初始化功能，需支持调试串口、调试以太网、系统FLASH、中断和时钟等资源的初始化。
设备驱动部件(GPP_DRV)
  完成通用处理模块基本组件的驱动支持功能，包括SPI驱动、NVRAM的读写驱动和固件版本获取驱动等。
通用处理模块支持软件组成
FT2000/4处理器外围电路硬件框图

## Slide 5: 项目1：航空电子系统相关项目
  通用处理模块支持软件开发约束
部件名称 | 目标机操作系统 | 开发环境 | 宿主机操作系统 | 编程语言
引导部件 | 天脉3（单应用）V1.0.0.0 | ACoreIDE V1.0.0.0 | Windows 7操作系统 | ANSI C
板级部件 | 天脉3 （单应用）V1.0.0.0 | ACoreIDE V1.0.0.0 |  | 
支持软件部件 | 天脉3（单应用）V1.0.0.0 | ACoreIDE V1.0.0.0 |  | 

## Slide 6
1
2
目录
3
项目1：航空电子系统相关项目
项目2：飞行控制系统相关项目
项目3：机电管理系统相关项目

## Slide 7: 项目2：飞行控制系统相关项目
AC352直升机（中方编号：直15，法方编号：EC175）是中航直升机股份有限公司下属哈尔滨飞机工业集团有限责任公司和空中客车集团（原欧洲宇航防务集团）下属空中客车直升机公司（原欧洲直升机公司）联合研制的先进中型多用途直升机。
AC352G是AC352直升机的国产化型号，飞控系统借鉴EC175B直升机飞控系统的架构，飞行器管理计算机采用双-双余度配置，主要传感器和串联舵机采用双余度配置，构成了双-双余度的自动驾驶仪。
本课题需要完成AC352G直升机自动飞行控制系统应用软件的研制。

## Slide 8: 项目2：飞行控制系统相关项目
自动飞行控制系统利用飞机上的传感器，如陀螺仪、加速度计、空速管等，实时测量飞机的飞行参数，如姿态、速度、高度等。并将测量得到的数据输入到计算机中进行处理。计算机根据预设的飞行计划和算法，计算出控制指令，并将这些指令发送到飞机的执行机构，如舵面、油门等，从而实现对飞机飞行状态的精确控制。
主要功能：
自动驾驶：在自动驾驶模式下，飞机可以按照预设的飞行计划自动飞行，无需飞行员手动操作。
飞行指引：为飞行员提供实时的飞行指引信息，帮助飞行员更好地监控和控制飞机的飞行状态。
自动油门：根据飞行计划和飞行状态自动调节发动机推力，以保持预订的飞行速度。
飞行增稳：通过引入增稳控制算法，自动飞行控制系统可以提高飞机的稳定性和操纵性，降低飞行员的工作负担。

## Slide 9: 项目2：飞行控制系统相关项目
飞行器管理计算机（AMC）采用双双余度配置，主要传感器和串联舵机采用双余度配置，构成了双余度的自动驾驶仪。
正常工作时，一套自动驾驶仪主控工作，另外一套自动驾驶仪处于热备份状态。当主控的自动驾驶仪发生故障或者人为断开时，热备份状态的自动驾驶仪自动切换为主控工作状态。
AMC通过ARINC429总线与机上航电设备交联，获取实现飞控系统功能所需的姿态、航向、高度、速度等信号，通过自动驾驶控制面板、驾驶杆、总距杆等获取驾驶员的操作指令。飞控系统应用软件将上述信息送入给控制律软件，由控制律软件进行飞控系统控制模态的选择和控制律计算；应用软件接收控制律计算，将控制律计算结果输出给串联舵机和并联舵机，进行俯仰周期变距、横滚周期变距、尾桨变距和总桨距操纵，使直升机产生相应的抬（低）头、左（右）滚转、左（右）偏航力矩，从而控制相应的姿态、高度、速度，实现对直升机的自动飞行控制。同时，飞控系统应用软件还实现余度管理、机内自检测（BIT）等功能。
CCDL

## Slide 10: 项目2：飞行控制系统相关项目
功能需求：
状态和方式： AFCS应用软件有四种工作状态：上电自检测状态（PIUBIT）、正常工作状态（IFBIT）、飞行前自检测状态（PBIT）、维护自检测状态（MBIT）。
能力需求：飞控系统应用软件是飞行控制系统的核心，它通过采集直升机的俯仰、倾斜、航向和高度通道的相关信号，对输入信号和数据进行监控，并按系统控制规律进行计算，再根据控制律计算的结果，向舵机输出控制信号，通过伺服控制系统完成对舵机的驱动，实现对直升机的飞行控制。同时，飞行控制系统软件还实现系统调度、BIT和余度管理等功能。

## Slide 11: 项目2：飞行控制系统相关项目
课程实践：
功能需求
完成AMC上电自检测功能
完成AMC内两个通道间同步功能
完成大气数据系统1-429总线数据采集
完成大气数据系统2-429总线数据采集
完成计算机内A、B两个通道间大气数据交叉传输
完成大气数据系统1监控
完成大气数据系统2监控
完成大气数据系统1-429数据表决及预处理
完成大气数据系统2-429数据表决及预处理
在监控过程中若发生故障应进行故障记录

## Slide 12: 项目2：飞行控制系统相关项目
  软件开发约束
硬件平台
以国微公司SM755处理器为核心组成的主处理器模块（CPU）。
运行环境
软件开发宿主机为Windows 7操作系统。
软件运行目标机为国产天脉1嵌入式实时操作系统（ACoreOS）。
开发工具
软件测试工具：TestBed，KlocWork。
机载嵌入式实时操作系统集成开发环境（LambdaAE）。
开发语言为标准C语言和汇编语言。
GJB5000项目管理工具：Visslm，Synergy，PDM。

## Slide 13
1
2
目录
3
项目1：航空电子系统相关项目
项目2：飞行控制系统相关项目
项目3：机电管理系统相关项目

## Slide 14: 项目3：机电管理系统相关项目
  项目3名称：远程接口单元管理软件
远程接口单元（RIU）隶属于机电综合管理与控制系统，RIU主要完成对与其交联机电子系统的状态采集、输出控制。作为总线环路上“执行终端”，RIU通过平台管理系统总线网络（1394B）总线接口与飞管计算机进行数据交换，并承担着机电管理任务的执行，实施并参与机电系统的能源管理、功能控制管理、信息管理和成员级健康管理有关的信号采集、信息传输、输出控制和BIT检测。

## Slide 15: 项目3：机电管理系统相关项目
根据整个机电系统综合管理的总体需求，以三余度的VMC计算机为机电系统综合的计算资源和控制中心，并通过1394总线网络，构成了以多台RIU为其综合实现中的数据采集和输出控制执行部件的分布式控制和管理系统平台

## Slide 16: 项目3：机电管理系统相关项目
软件主要完成初始化，机位识别、总线初始化、上电自检后进入到周期任务中。按照每15ms一次循环完成命令获取、数据采集、数据输出、数据上报的功能。

## Slide 17: 项目3：机电管理系统相关项目
  项目3开发约束
  开发语言：C语言
  开发支持工具：CCS5.5及以上版本
  运行环境:DSP28335
  支持的操作系统:不涉及

## Slide 18: 感谢倾听！